## Slide 1: WTF is an Arduino?
George Brindeiro

## Slide 2
Não lembro de mais nada da semana passada...

## Slide 4
Digital
Analógico
VS

## Slide 7
Setup
Loop

## Slide 8
IDE
RX/TX
Protoboard
Board
Serial Port
Função

## Slide 9
// Comentário
comando;
/*comentário muito longo */
{Bloco}
Upload
Verify

## Slide 10
ARDUINO IS AN OPEN-SOURCE ELECTRONICS PROTOTYPING PLATFORM BASED ON FLEXIBLE, EASY-TO-USE HARDWARE AND SOFTWARE.
IT'S INTENDED FOR ARTISTS, DESIGNERS, HOBBYISTS AND ANYONE INTERESTED IN CREATING INTERACTIVE OBJECTS OR ENVIRONMENTS.
“

## Slide 11
B
l
i
n
k

## Slide 12
Arquivos do curso: https://github.com/georgebrindeiro/wtf-is-an-arduino
Download ZIP e extrair em seguida
File -> Preferences -> Sketchbook location
Colocar a pasta extraída wtf-is-an-arduino/sketchbook
Atualizando o sketchbook

## Slide 13: 2
Entrada e Saída Digital:
Sobre Bits, Botões e LEDs

## Slide 14
Circuitos básicos: LED e Resistor
Corrente flui do + para o –
Lei de Ohm: V = RI
  V: tensão (9 V)
  R: resistência (470 Ω)
  I: corrente (9/470 ≈ 19 mA)
Código de cores indica valor do resistor
LED só deixa corrente fluir em um sentido

## Slide 15
Circuitos básicos: LED e Resistor

## Slide 16
E pra termos... um interruptor?

## Slide 17
Pares de pinos conectados (lados opostos)
Normalmente aberto
Apertar botão fecha circuito (conecta pinos eletricamente)
Botão “Pushbutton”

## Slide 18
Circuitos básicos: Botões

## Slide 19
Circuitos básicos: Botões

## Slide 20
Circuitos básicos: Botões
Precisamos alternar as conexões

## Slide 21
Truque: Pull-up ou Pull-down
Pull-up
Pull-Down

## Slide 22
Programando: Entrada/Saída Digital
pinMode(pin, mode)
digitalWrite(pin, level)
digitalRead(pin)
pin: 0-13 (analog: A0-A7)
mode:
INPUT para digitalRead
INPUT_PULLUP para digitalRead com pull-up interno (> Arduino 1.0.5)
OUTPUT para digitalWrite
level: HIGH (5V) ou LOW (GND)
Funções
Argumentos

## Slide 23
Pull-up interno do Arduino
20 kΩ para a sua conveniência 

## Slide 24
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Arduino Reference

## Slide 25
Às vezes você quer guardar um dado: número, texto, etc.
Variáveis são “caixinhas” pra fazer isso
Variáveis
http://arduino.cc/en/Reference/VariableDeclaration
char
byte
int
unsigned int
long
unsigned long
float
double

## Slide 26
Atribuição: “guardar” um valor, pra usar depois
int outputPin;
outputPin = 13;
pinMode(outputPin, OUTPUT); // pino 13 usado como saída
Operações lógicas/aritméticas
double v = 5, i = 0.02;
double r = v/i; // r guarda o valor do resistor pela lei de Ohm
Variáveis: o que dá pra fazer?

## Slide 27
Operadores aritméticos, por exemplo:
  Soma/subtração: int a = b+c;
  Multiplicação/divisão: int delta = b*b-4*a*c;
Operadores comparação, por exemplo:
  Maior/menor que: bool greaterThanB = a > b;
  Igualdade: bool equals_b = a == b;
Operadores booleanos
  “E” lógico: bool greaterOrEqual = (a > b) && (a == b);
Expressões e operadores
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

## Slide 28
Operadores aritméticos, por exemplo:
  Soma/subtração: int a = b+c;
  Multiplicação/divisão: int delta = b*b-4*a*c;
Operadores comparação, por exemplo:
  Maior/menor que: bool greaterThanB = a > b;
  Igualdade: bool equals_b = a == b;
Operadores booleanos
  “E” lógico: bool greaterOrEqual = (a > b) && (a == b);
Expressões e operadores
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
 == Não é =

## Slide 29
Operadores aritméticos, por exemplo:
  Soma/subtração: int a = b+c;
  Multiplicação/divisão: int delta = b*b-4*a*c;
Operadores comparação, por exemplo:
  Maior/menor que: bool greaterThanB = a > b;
  Igualdade: bool equals_b = a == b;
Operadores booleanos
  “E” lógico: bool greaterOrEqual = (a > b) && (a == b);
Expressões e operadores
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

Precedência:Na dúvida, usem ()

## Slide 30
O caminho de um programa é guiada pela avaliação de variáveis e expressões lógicas/aritméticas
Como na vida real:
se(temperatura > 37)
ir_a_praia();
Estruturas condicionais permitem que um programa se comporte de formas diferentes em situações diferentes
Estruturas condicionais

## Slide 31
Baseadas no resultado de expressões
  true: qualquer resultado não-nulo
  false: somente o resultado nulo
Não precisam estar guardados numa variável
  enquanto(4+3*2-2*5)
  corra(muito_rapido, pra_longe);
Condições

## Slide 32
Se condição for verdadeira, executa bloco de código
int a = 10;
if((a > 2) && (a < 15))
{
// código que vai ser executado se 2 < a < 15
}
if

## Slide 33
Se condição for verdadeira, executa primeiro bloco de código. Caso contrário, executa segundo bloco de código.
int luminosidade = analogRead(A1);
if(luminosidade < 50)
digitalWrite(13, HIGH); // tá escuro! :( vou ligar a luz
else
digitalWrite(13, LOW); // tá claro! :) vou apagar a luz
if/else

## Slide 34
Compara uma variável a várias possibilidades, executa a partir do rótulo de valor igual a variável
O comando “break” possibilita sair do switch depois de executar o rótulo (sem isso, ele passa por todos rótulos)
Bom para evitar uma cadeia longa de if/else
switch/case
http://arduino.cc/en/Reference/SwitchCase

## Slide 36
6 resistores 330R
6 LEDs
2 botões
Fios jumper
Protoboard
Arduino
Vamos montar!

## Slide 37
Exemplo do Arduino com botão (10 min)
Lesson2_DigitalInputPullup

## Slide 38
Pequena modificação do código (10 min)
Lesson2_BlinkButton

## Slide 39
Usar variável para armazenar estado, debounce (10 min)
Lesson2_OnOffButton

## Slide 40
Lesson2_ProgressBar:
  “Animação” acendendo e apagando LEDs, como se estivesse enchendo uma barrinha de progresso.
Lesson2_UpDownBar:
  Agora a barrinha enche apertando o botão 2 e volta com o botão 3
LEDs: pinos A0, A1, A2, A3, A4 e A5 Botões: pinos 2 e 3
Vocês têm até o final da aula pra fazer isso 
Desafio